PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU

ODCINKA DROGI WITRYŁÓW – ŁODZINA OD KM 0+300 DO KM 1+740

NR EWIDENCYJNY GRUNTÓW 643, 641

Inwestor: Gmina Dydnia

36-204 Dydnia

woj. Podkarpackie

Marzec 2008r.                                                                                Opracował:

Spis treści

I.	Część opisowa

1.	Opis techniczny

II.	Część rysunkowa

1. Orientacja

2. Usytuowanie w terenie

3. Przekroje normalne (poprzeczne drogi)

III.       Część kosztorysowa

1.	Przedmiar robót

2.	Kosztorys

OPIS TECHNICZNY

REMONTU ODCINKA DROGI WITRYŁÓW – ŁODZINA OD KM 0+300 DO KM 1+740

Podstawa opracowania

Opracowanie własne Inwestora

I. Stan istniejący drogi przed projektowanym remontem.

Przedmiotowa droga jest położona w miejscowości Witryłów biegnąc od drogi powiatowej relacji Krzemienna – Końskie do miejscowości Łodzina znajdującej się w gminie Sanok.

Parametry remontowanego odcinka drogi:

-	długość 1740,0 m

-	szerokość korony drogi: 12,0 – 16,0 m

-	szerokość jezdni: 4,0 m ,

-	droga posiada jezdnię na odcinku KM 0+300 do KM 1+000 bitumiczną składającą się warstwy gr 6cm masy mineralno bitumicznej w dobrym stanie technicznym. Pozostały odcinek drogi od KM 1+000 do KM 1+740 posiada nawierzchnię żwirową posiadając liczne wyrwy i nierówności, pobocza gruntowe - rozjeżdżone

-	odwodnienie powierzchniowe, system rowów otwartych częściowo zamulone i zdeformowane

-	łuki poziome i pionowe normalne

-	przepusty pod koroną drogi normalne – częściowo zamulone i załamane

Stan techniczny drogi na odcinku KM 1+000 do KM 1+740 jest zły, nawierzchnia drogi jest skoleinowana na głębokość do 15cm, uwidocznione są miejscowe ubytki w nawierzchni żwirowej, ponadto mała szerokość drogi powoduje trudności mijania się pojazdów. Częściowo zamulone rowy powodują, że płynące po nawierzchni wody opadowe powodują jej rozmywanie. Droga jest trudno przejezdna. Natomiast odcinek drogi KM 0+300 do KM 1+000 posiada jezdnię o szer 3,5m na którym nie ma poszerzenia na mijanki, co utrudnia mijanie i przejazd pojazdów z dwóch kierunków.

II. Projektowany zakres remontu odcinka drogi na dł. 700,0m

(KM 0+300 do KM 1+000).

Odwodnienie drogi :

-	należy oczyścić i odmulić istniejące rowy odwadniające otwarte

Wykonanie mijanki długości 28,0m początek KM 0+600:

Celem umożliwienia przejazdu pojazdów z dwóch kierunków wyznaczono mijankę szer 2,0m i długości 28,0m. Jezdnia w obrębie mijanki posiada szer 5,5m. istniejącą podbudowę żwirowo-gruntową należy wymienić na podbudowę dolną z tłucznia gr. 25 i szer 3,0m. Górną warstwę podbudowy z klińca gr 8cm. Nawierzchnia jezdni wykonać z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej przez ułożenie dwóch warstw o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 3 cm  (warstwa ścieralna)

Remont nawierzchni drogowej :

- powierzchniowe utrwalenie dwuwarstwowe przy użyciu emulsji asfaltowej

Uzupełnienie i remont poboczy.

-	pobocze drogi po obu stronach na szerokość 0,5 m wyprofilować i zagęścić oraz uzupełnić kruszywem naturalnym (pospółka) ze spadkiem w kierunku rowów otwartych i zag.

III. Projektowany zakres remontu odcinka drogi na dł. 740,0m

(KM 1+000 do KM 1+740).

Odwodnienie drogi :

-	należy oczyścić i odmulić istniejące rowy odwadniające otwarte

-	w bezpośrednim sąsiedztwie potoku z drogą w 4 miejscach należy skarpę potoka umocnić płytami ażurowymi betonowymi typu JOMB

Remont i uzupełnienie podbudowy:

- istniejącą nawierzchnię należy wyprofilować, na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu ułożyć podbudowę dolną gr 15cm z tłucznia kamiennego

- wykonać nową podbudowę górną z kruszywa łamanego gr. 8 cm po zagęszczeniu

Remont nawierzchni drogowej :

- remont jezdni drogowej wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej przez ułożenie dwóch warstw o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 3 cm  (warstwa ścieralna) na całej powierzchni jezdni drogi szer. 3,5 m. Celem umożliwienia przejazdu pojazdów z dwóch kierunków wyznaczono 3 szt mijanek o szerokości 2,0m i długości 28,0m. Jezdnia w obrębie mijanki posiada szer 5,5m. istniejącą podbudowę żwirowo-gruntową należy wymienić na podbudowę dolną z tłucznia gr. 25 i szer 3,0m. Górną warstwę podbudowy z klińca gr 8cm. Nawierzchnia jezdni wykonać z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej przez ułożenie dwóch warstw o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 3 cm  (warstwa ścieralna)

Uzupełnienie i remont poboczy.

-	pobocze drogi po obu stronach na szerokość 0,5 m uzupełnić kruszywem naturalnym (pospółka) ze spadkiem w kierunku rowów otwartych.

Sporządził: